DNS SERVER

1. Introucere

La inveputurile retelei Internet, configurarile erau facute de asa natura ca incat utilizatorii foloseau numai adrese numerice IP. In scurt timp s-a ajuns la folosirea unor nume simbolice pentru calculatoare. De exemplu in loc sa tiparim telnet 10.1.1.1 (sau ssh 10.1.1.1, sau ftp 10.1.1.1) am putea sa tiparim telnet statia1.radio.net, sau ftp ftp.radio.net. Acest lucru introduce problema asocierii dintre numele simbolice ale calculatoarelor si adresele lor IP.

Initial aceste asocieri dintre numele simbolice si IP-uri erau mentinute de NIC(Network Information Center) intr-un singur fisier numit "hosts.txt" care era folosit de toata lumea. Datorita cresterii explozive a numarului de calculatoare mecanismul a deveni greoi(mai ales daca tinem cont de munca implicata in adaugarea unui hostname nou in reteaua Internet). Asa a aparut un nou concept(Domain Name Sistem). Sub Linux se mai foloseste inca acest tip se rezolvare a numelor simbolice doar pentru o retea locala ce are un numar mic de calculatoare(este vorba de fisierul /etc/hosts), dar in afara acestei retele DNS-ul este esential.DNS permite unui program ce ruleaza pe o statie sa rezolve aceste nume simbolice in adrese IP pentru orice alt calculator asa incat nu trebuie sa existe o baza de date cu adresele simbolice si Ip-urile lor in fiecare calculator.

Considerati urmatoarea ierarhie:

Nivel 0				                root

Nivel 1	      edu 	   	          gov	                                 com	     net	                          org	                     ro

Nivel 2 UNIV_DIN_CRAIOVA    UNITED_STATES     Magazin_Universal    The_Network      GNU  GEEN_PEACE      Home

Nivel 3      Central								                                   User

...

....

Nivel n

Dupa cum observam aceasta ierarhie este similara cu a unei organizatii foarte vaste.

De exemplu serverul Universitatii din Craiova are adresa simbolica Central.Univ_din_Craiova.edu.

Sarcina maparii numelor simbolice in adrese IP este dusa de mai multe calculatoare numite nameservers.

Un nameserver este un program de tip server care detine o baza de date ce contine aceste asocieri dintre nume simbolice si adrese IP sau indica la randul sau spre un alt nameserver daca nu poate sa rezolve cererea.

De obicei fiecare nameserver gestioneaza un singur subdomeniu. Ce intelegem prin subdomeniu?Este vorba de un singur nume din ierarhia desenata mai sus. Un exemplu de subdomeniu este "edu". Altul este "ro".

Cum functioneaza lucrurile ?

Sa luam un exemplu. Cineva vrea sa deschida o sesiune ftp la user.home.ro. Un program numit resolver care este  instalat pe calculatorul clientului trimite o cerere spre nameserverul la care este cuplat. Acesta cauta in baza de date a sa si daca gaseste ceva ii trimite inapoi cererea programului resolver. Daca nu trimite cererea  mai departe la un server ce gestioneaza domeniul root(este vorba de ".").

De ce? Pentru ca un domeniu complet(o adresa completa se termina de obicei cu punct).

Sa luam exemplul nostru: avem user.home.ro.

Daca nameserver-ul nu poate rezolva cererea el poate avea in baza de date si alte si alte servere precum si domeniile gestionate de acestea. Daca nici aici nu gaseste nimic inainteaza cerearea spre un server al domeniului  root("."). Acesta va avea in baza sa de date serverele care gestioneaza domeniile de pe nivelul 1 si inainteaza cererea spre domeniul nameserverul respectiv, in cazul nostru serverului ce gestioneaza domeniul "ro". Acesta primeste  cererea o analizeaza si daca este cazul o trimite spre nameserverul ce gestioneaza domeniul home.ro. Acesta din urma gestioneaza toate host-urile ce aui ca domeniu home.ro si va rezolva cererea.

DNS face si operatia inversa - adica maparea din IP in nume simbolic. In acest caz lucrurile sunt  mai complicate deoarece nu mai exista o ierarhie cum este cea prezentata mai sus. Exista insa o organizare numita domeniul in-addr.arpa(numele original al retelei Internet a fost Arpanet si de aici provine si numele).

Adresele IP sunt normal scrise in format zecimal separate prin puncte si exists un nivel de domeniu pentru fiecare ierarhie.

Sa luam un exemplu pentru a intelege despre ce este vorba: fie adresa IP 10.1.1.1 - ei bine aceasta are asociata un domeniu de tip in-addr.arpa care arata in felul urmator: 1.1.1.10.in-addr.arpa si care are asociat un PTR (pointer query).

Distributia domeniilor.

DNS foloseste conceptul de distrubutie a domeniilor. Numele simbolice sunt grupate in "zone de autoritate" sau mai simplu spus in "zone".

In fiecare din aceste zone unul sau mai multe calculatoare au sarcina de a mentine o baza de date cu adresele simbolice si IP-urile asociate lor si sa faca conversiile aferente.

2. Configurarea unui server de DNS prin exemple:

2.1. Editam fisierul /etc/named.conf

In primul rand nu madificam deocamdata numic, ci adaugam la sfarsitul fisierului un set de directive.

Sa zicem ca avem de administrat domeniul radio.net si avem 5 calculatoare(sa zicem statia1, statia2,.. ...statia5) ce apartin acestui domeniu.

Atunci numele lor simbolice vor fi statia1.radio.net,.....,statia5.radio.net si Ip-urile aferente 10.1.1.1,.....,10.1.1.5.

Ei bine in acest fiser la sfarsit adaugam urmatoarele:

zone "radio.net" IN {

type master;

file "caching-example/radio.net";

};

zone "1.1.10.in-addr.arpa" IN {

type master;

file "caching-example/10.1.1";

};

Sa explicam ce inseamna aceste directive.

a) Linia

zone "radio.net" IN {

ne spune ca incepe o definitie pentru zona(domeniul) "radio.net" care este inregistrata in reteaua INTERNET

b) Linia:

type master;

ne spune ca acest nameserver se ocupa de toate statiile care au ca domeniu radio.net.

c) Linia

file "caching-example/radio.net";

indica faptul ca fisierul caching-example/radio.net contine toate detaliile pentru zona(domeniul) radio.net.

In acest fisier se afla asocierile dintre numele simbolice si adresele IP.

d) Linia

zone "1.1.10.in-addr.arpa" IN {

ne spune ca incepe o definitie pentru zona 1.1.10.in-addr.arpa (aceasta este folosita pentru conversia inversa din IP in nume simbolic) care este inrgistrata in reteaua Internet.

e) Linia

type master are aceeasi semnificatie ca si cea de mai sus.

f) Linia

file "caching-example/10.1.1";

se spune ca toate informatiile referitoare la aceasta zona se afla in fisierul caching-example/10.1.1 .

In acest fisier se gasesc asocierile dintre adresele IP si cele simbolice.

2.2 Crearea fisierelor de configurare

Vom crea cele voua fisiere la care facem referire in fisierul named.conf(este vorba de fisierul radio.net  si de fisierul 10.1.1.1)

2.1.1 /var/named/caching-example/radio.net

Sa incepem cu primul fisier(radio.net).

Acest fisier il cream in /var/named/caching-example/radio.net .

El va contine urmtoarele directive:

$TTL 86400

radio.net.		IN 	SOA	statia1.radio.net.	hostmaster.statia1.radio.net. (

42	;serial

3H	;refresh

15M	;retry

1W	;expire

1D )	;minimum

radio.net.		IN	NS	statia1.radio.net.

statia1			IN	A	10.1.1.1

statia2			IN	A	10.1.1.2

statia3			IN	A	10.1.1.3

statia4			IN	A	10.1.1.4

statia1.radio.net.				MX  10	statia1.radio.net

www			IN	A	10.1.1.1

ftp			IN	A	10.1.1.1

a) Prima linie:

$TTL 86400

defineste o variabila numita TTL(Time to Live) care are valoarea 86400 de secunde( o zi).

b) A doua linie :

radio.net.		IN 	SOA	statia1.radio.net.	hostmaster.radio.net. (

spune ca domeniul radio.net. (observati punctul de la afarsitul domeniului - acesta trebuie pus

obligatoriu) este gestionat de calculatorul statia1.radio.net.

Campul hostmaster.statia1.radio.net. trebuie interpretat ca hostmaster@statia1.radio.net. si trebuie sa fie

una alias sau o dresa de mail valida a administratorului serverului de DNS.

c) Liniile :

42	;serial

3H	;refresh

15M	;retry

1W	;expire

1D )	;minimum

definesc niste constatnte numerice.

d) Linia:

radio.net.		IN	NS	statia1.radio.net.

specifica faptul ca in reteaua Internet domeniul radio.net. este aflat in grija nameserverului(observati cuvintele cheie IN - Internet si NS - nameserver) statia1.radio.net.

e) Urmeaza apoi numele simbolice ale calculatoarelor din retea si IP-urile asociate lor:

statia1			IN	A	10.1.1.1

statia2			IN	A	10.1.1.2

statia3			IN	A	10.1.1.3

statia4			IN	A	10.1.1.4

statia1.radio.net.				MX  10	statia1.radio.net

www			IN	A	10.1.1.1

ftp			IN	A	10.1.1.1

Observati ca numele simbolice nu se termina cu semnul "." , iar aceasta inseamna ca la aceste nume se adauga si numele zonei(domeniului) adica radio.net. pentru ca numele simbolic sa fie intreg.

De exemplu linia:

statia2			IN	A	10.1.1.2

este simbolica cu linia

statia2.radio.net.	IN	A	10.1.1.2

Observati asocierea dintre numele simbolic si IP.

f) Linia :

www		IN	A	10.1.1.1

inseamna ca orice oricine va scrie www.radio.net intr-un browser de WEB va fi indreptat catre calculatorul 10.1.1.1 unde ar trebui sa se afle pagina de web a domeniului radio.net.

La fel pntru ftp.

g) Linia:

statia1.radio.net.		MX  10	statia1.radio.net

are un inteles mai special si spune inseamna cam asa: orice mail pe adresa cineva@statia2.radio.net va fi trimis catre statia1.radio.net deoarece MX este un cuvant cheie ce specifica un Mail EXcharger(adica server de mail).

2.2.2 /caching-example/10.1.1.1

Sa vedem ca ar trebui sa contina fisierul /caching-example/10.1.1.1

$TTL	86400

@	IN 	SOA	statia1.radio.net.	hostmaster.statia1.radio.net. (

42	;serial

3H	;refresh

15M	;retry

1W	;expire

1D)	;minimum

NS	statia1.radio.net.

1	IN	PTR	statia1.radio.net.

2	IN	PTR	statia2.radio.net.

3	IN	PTR	statia3.radio.net.

4	IN	PTR	statia4.radio.net.

Acest fisier contine asocierea inversa (adica IP-> nume simbolic)

Observam aceeasi valoare TTL=86400, iar @=1.1.10.in-addr.arpa

Linia:

NS	jamal.radio.net.

specifica din dou ca statia1.radio.net este NS(nameserverul pentru zona 1.1.10.in-addr.arpa).

Linia:

1	IN	PTR	statia1.radio.net.

este echivalenta cu

1.1.1.10.in-addr.arpa	IN	PTR	statia1.radio.net.

deoarece cifra 1 nu se termina cu "." si deci este urmata de valoarea @  si sepcifica faptul ca IP-ul 10.1.1.1 este asociat calculatorului statia1.radio.net.

PTR=pointer query - adica PTR=statia1radio.net pentru ca asocierea seface intre 1.1.1.10.in-addr.arpa si PTR.

2.3. Pornirea programului server de DNS.

In /usr/sbin se afla un program numit named. Pentru ca serverul de DNS sa functioneze trebuie doar

sa rulam acest program.

2.4. Verificare server DNS

2.4.1. In primul rand se porneste prgramul named cu optiunea -g (cd /usr/sbin;named -g) - in acest fel, eventualele

greseli in fisierele de configurare(named.conf, 10.1.1.1, radio.net) vor fi semnalate la consola.

2.4.2 Folosim comanda dig dupa cum urmeaza:

dig nume_simbolic

sau

dig -x adresa_IP

Iata cum ar trebui sa fie raspunsul serverului de DNS:

bash-2.05a# dig statia2.radio.net

; <<>> DiG 9.2.1 <<>> statia2.radio.net

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41102

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:

;statia2.radio.net.             IN      A

;; ANSWER SECTION:

statia2.radio.net.      86400   IN      A       10.1.1.2

;; AUTHORITY SECTION:

radio.net.              86400   IN      NS      jamal.radio.net.

;; ADDITIONAL SECTION:

jamal.radio.net.        86400   IN      A       10.1.1.1

;; Query time: 3 msec

;; SERVER: 10.1.1.1#53(10.1.1.1)

;; WHEN: Thu Feb 27 22:46:45 2003

;; MSG SIZE  rcvd: 87

bash-2.05a# dig -x 10.1.1.2

; <<>> DiG 9.2.1 <<>> -x 10.1.1.2

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18170

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:

;2.1.1.10.in-addr.arpa.         IN      PTR

;; ANSWER SECTION:

2.1.1.10.in-addr.arpa.  86400   IN      PTR     statia2.radio.net.

;; AUTHORITY SECTION:

1.1.10.in-addr.arpa.    86400   IN      NS      jamal.radio.net.

;; ADDITIONAL SECTION:

jamal.radio.net.        86400   IN      A       10.1.1.1

;; Query time: 4 msec

;; SERVER: 10.1.1.1#53(10.1.1.1)

;; WHEN: Thu Feb 27 22:47:48 2003

;; MSG SIZE  rcvd: 106

bash-2.05a#