Web Server

Obiectivul acestei lecţii

În această lecţie ne propunem să configurăm un server de WEB astfel încât din reţeaua locală de la sala Radio să putem accesa trei site-uri (pagini de internet) cu ajutorul unui browser de internet. Aceste trei site-uri sunt: www.radio.net, www.central.radio.net, www.armata.statia1.radio.net.

Ce este un Web Server?

Un web server este un pachet de programe care gestionează anumite adrese de internet (numite şi URL – Uniform Resource Locator) şi paginile web asociate acestora.

Ce este un client de web?

Un client de web este un program numit şi browser care rulează pe calculatorul utilizatorului, acest program încărcând o pagină de web specificată de utilizator printr–un URL (sau adresă de internet)

În figura de mai jos prezentăm relaţia care există între un Web Server şi un client de web (browser).

Client de web

(Browser)

Client de web

(Browser)

Program

Web Server

Program

Web Server

Port

80

Port

80

Port

80

Port

80

Port

80

Port

80

Furnizare

Pagina web

Furnizare

Pagina web

Cerere pagina de web

Cerere pagina de web

Client de web

(Browser)

Client de web

(Browser)

Port

80

Port

80

Client de web

(Browser)

Client de web

(Browser)

Linux ne da posibilitatea sa tinem pe acel calculator una sau mai multe pagini de web. Unul din cele mai folosite packete de programe pentru gestionarea  paginilor de web este pachetul Apache.

Configurare Web Server.

1. Scurta prezentare a pachetului Apache

Programul care aproba cererile browserelor de internet se numeste httpd si se gaseste in /usr/sbin/httpd. Acest program nu se incarca direct ci este rulat un program /usr/sbin/apachectl. Acest program are trei parametrii: start|stop|restart. In concluzie pentru a porni sau opri acest server din  directorul /usr/sbin se da comanda apachectl start|stop|restart in functie de ce vrem sa facem. De asemenea daca la instalarea ditributiei Linux am instalat pachetul apache atunci avem deja configurat standard un server de web.

Ce inseamna standard? Daca un utilizator foloseste un browser de web in care scrie http://10.1.1.1/ unde 10.1.1.1 este IP-ul serverului de web se va incarca o pagina standard in care este prezentat serverul Apache.

Putem sa scriem si http://statia1.radio.net/ daca hostname-ul calculatorului este rezolvat de un server DNS.

2. Pregătirea site–urilor ce vor fi gestionate de web server.

2.1. Alegerea calculatorului folosit.

Vom utiliza calculatorul 10.1.1.1(staia1.radio.net) pentru configurarea programului apache şi pentru gazduirea paginilor de web.

Fiindcă ne–am propus să gestionăm trei site–uri www.radio.net, www.central.radio.net, www.armata.statia1.radio.net. ) acestea trebuie stocate undeva în directorul rădăcină.

Fiecare site se va găsi într–un director propriu, iar în fiecare acest director va trebui să avem un fişier numi index.html . De ce? Paginile web sunt în general fişiere cu extensia “html” sau “htm” (mai sunt şi altele: php, js, asp, pl etc.). Atunci când serverul primeşte o cerere pentru un anumit site el seva uita în directorul unde se afla site–ul şi va furniza fişierul index.html dacă acesta există.

2.2. Stocarea site–urilor pe calculatorul respectiv.

Vom folosi directorul /var/www pentru păstrarea paginilor de web. Pentru fiecare din cele trei site–uri vom crea câte un director propriu numit radio.net, central si armata care vor găzdui cele trei site–uri.

În fiecare din aceste trei directoare vom pune câte un fişier numit index.html care va conţine următoarele pentru fiecare site în parte:

– pentru directorul /var/www/radio.net fişierul index. html conţine:

<html>

<body>

Bine ati venit la www.radio.net

</body>

</html>