III

1.Structura de directoare

Orice sistem de tip UNIX are structura standard de directoare urmatoare:

/	directorul radacina (directoarele vor fi delimitate de caracterul slash)

/bin	comenzile externe uzuale sistemului

/dev	dispozitivele sistemului (atat cele periferice cat si cele logice).

Aceste fisiere speciale nu au lungime, ci o succesiune de doua numere desemnand

numarul major si minor al dispozitivului asociat. De exemplu /dev/hda desemneaza

primul harddisk IDE, /dev/hda1 desemneaza prima partitie a primului hard disk IDE,

/dev/sda desemneaza primul hard disk SCSI, iar /dev/lp1 desemneaza primul port

paralel si asa mai departe. De asemenea, existe un dispozitiv virtual /dev/null

care joaca rolul de "gaura neagra" a sistemului, orice am scrie catre acest

dispozitiv pierzandu-se defintiv.

/etc	utilitare de administrare si fisiere de configurare. Se pot mentiona:

/etc/passwd	stocheaza informatiile despre utilizatori

/etc/group	stocheaza informatii despre grupurile de utilizatori

/etc/services  da informatii despre serviciile de retea suportate;

/etc/protocols furnizeaza informatii despre protocoalele de retea suportate;

/etc/hosts  contine lista numelor masinilor din reteaua locala in care

activeaza sistemul

/usr anumite fisiere utilizate de membrii sistemului. Iata o parte dintre

subdirectoarele acestui director:

- sbin executabile si daemoni suplimentari

- lib biblioteci folosite de diverse programe

- local director continand aplicatii cu caracter local

- include fisiere antet (header) necesare dezvoltarii de aplicatii C

- man fisiere de date pentru comanda man

/lib biblioteci si module partajabile utilizate de aplicatii sau de

compilatoare

/boot incarcatorul sistemului (aici se gaseste si imaginea binara a nucleului)

/tmp date temporare generate de anumite comenzi sunt stocate aici

/home directorul de lucru pentru fiecare utilizator in parte

/mnt director de montare a unor sisteme de fisiere externe (partitii FAT,

CD-ROM, floppy, etc)

/var contine o serie de fisiere log completate de sistem (/var/log), plus

cozi de asteptare (in directorul /var/spool) pentru e-mail (/var/spool/mail),

imprimanta, comunicatii seriale, gestionarea timpului, etc.

/proc gazduieste sistemul virtual de fisiere proc si contine cate un subdirector

pentru fiecare proces existent, plus date despre conexiunile de retea. Acest sistem

virtual de fisiere reprezinta principala modalitate prin care nucleul "afla"

informatii despre starea sistemului si a proceselor.

2.Permisiuni (drepturi de acces)

UNIX este un s.o. multiuser, fiecare utilizator avand un catalog propriu in care are toate drepturile. In acest catalog poate sa creeze structura arborescenta a cataloagelor proprii.

In afara catalogului login fiecare utilizator (cu exceptia superutilizatorului) are doar

dreptul de citire. Deci nu are permisiunile necesare sa modifice fisierele din alte cataloage.

Fiecare fisier are trei grupuri de permisiuni:

| User |       | Group |        | Altii |

-----------------------------------------

| R | W | X | R | W | X | R | W | X |

-----------------------------------------

R- Read; W- Write; X- Execute

Permisiunile se reprezinta pe 9 biti, cate trei biti pentru fiecare grup: utilizator,

grup si cei din afara grupului. Acest numar se poate exprima cu ajutorul a trei cifre octale.

Exemple:

Deci un fisier care are toate permisiunile se reprezinta in binar

Drepturi

User   Group Others

RWX RWX  RWX  Cod octal

111      111  111       777           Se permit toate operatiile cu fisierul

110      100  100       640           Toti au dreptul de citire, dar numai proprietarul poate modifica

Schimbarea permisiunilor - Change mode

chmod  <permisiuni> <fisier sau grup de fisiere>

Permisiunile se pot exprima cu un numar octal sau cu literele r,w,x si u, g, o, a.

Exemple:

chmod  u+x      unfisier

chmod  a-x      *.c

chmod  go+w  *.txt

chmod  640   unfisier

chmod  777   *.x

Schimbarea proprietarului

chown    <proprietar_nou> <grup de fisiere>

Schimbarea grupului

chgrp    <grup_nou>    <grup de fisiere>

3.Notiuni introductive despre procese. Executia comenzilor.

In termenii utilizati in sistemul de operare UNIX, fiecare program in executie este un proces.

Folosind aceasta notiune, se poate da descrierea corespunzatoare executiei unei comenzi dupa

cum urmeaza.

Comanda date

$date

folosita pentru a afla ora si data curente, declanseaza urmatoarea secventa de actiuni:

* interpretorul de comenzi primeste comanda si o analizeaza;

* interpretorul de comenzi lanseaza procesul date, intrind totodata in

asteptarea terminarii acestuia; se spune ca el trece in starea sleeping

pe durata executiei comenzii;

* procesul date afiseaza informatia referitoare la data curenta, in forma

Thu Feb 6 19:14:33 EET 2003

* la terminarea procesului date, interpretorul de comenzi trece in running,

preia controlul si afiseaza mesajul prompt.

Daca, din greseala, utilizatorul da comanda

$lala

interpretorul de comenzi cauta in directoarele /bin sau /usr/bin sau local, nu gaseste

procesul cu numele lala, depisteaza eroarea si transmite un mesaj de avertisment

bash: lala: command not found

dupa care afiseaza promptul si asteapta o noua comanda.

Este usor de inteles ca, la un moment dat, mai multe procese pot fi incepute si neterminate.

Spunem ca ele sunt active (gata de executie). De exemplu, la executia comenzii date sunt active interpretorul si procesul date insusi. Subliniem ca daca doua procese sunt active, nu inseamna ca ele se executa simultan (procesorul este unul), ci doar ca executia ambelor a inceput si nu s-a terminat. In exemplul precedent, in timp ce se executa date, interpretorul de comenzi astepta terminarea lui. Ambele sunt considerate active, executia ambelor fiind inceputa, dar neterminata. Lista proceselor active ale unui utilizator poate fi aflata prin comanda:

ps - process status.

$ps

PID   TTY         TIME   CMD

7534  13      00:00:00   bash

7889  13      00:00:00   ps

Informatiile afisate includ (pentru fiecare proces in parte): identificatorul procesului (PID),

numarul terminalului de la care este lansat procesul (TTY, numar fizic sau identificator logic,

de exe pp2), timpul alocat de sistem pentru proces (TIME), numele

procesului (CMD : ps).

Unix este un sistem multiuser si multitasking. Aceasta inseamna ca mai multi utilizatori se pot

conecta la sistem si il pot utiliza simultan. Unix asigura fiecarui proces o cuanta de timp si

apoi acorda cite o cuanta de timp celorlalte] procese. Ciclindu-se rapid intre toate procesele

active, se da senzatia ca fiecare proces are dedicat calculatorul.

Optiuni pentru ps :

-ps -a afiseaza starea tuturor proceselor active din sistem (ps

afiseaza numai procesele active de la respectivul terminal, numai

unul este R celelalte fiind S, T, I etc)

-ps -l produce un format lung de afisare

-ps -x afiseaza informatii utile despre procese. Cele mai active procese

sunt afisate primele. Cimpul USER este numele de login, %CPU si %MEM

reprezinta procentul din timpul CPU si memoria reala dedicate proceselor,

SIZE si RSS reprezinta dimensiunea programului in kb si a partii rezidente.

-ps -v afiseaza statistici privind memoria virtuala

Comanda kill distruge un anumit proces(acesta este terminat fortat).

$kill numar_proces

Daca se doreste lansarea unui proces in background trebuie folosit dupa numele lui &. Controlul

va fi predat in continuare in foreground la terminal, in timp ce in background ruleaza procesul

dat. Astfel

$sleep 10

intirzie afisarea prompterului aprox 10s. Daca se introduce

$sleep 10 &

21079

se va crea un proces in background cu pid=21079, vizibil cu ps.