TCP/IP in detaliu

TCP/IP nu este un singur protocol de comunicare, ci o familie de protocoale de comunicare intre calculatoare.

Fiecare protocol din familia TCP/IP este dedicat pentru o sarcina specifica. Toate aceste protocoale din familia TCP/IP ca au sarcini specifice folosesc pentru comunicarea in retea doua servicii primare ale TCP/IP.

O clasificare in protocoalelor din familia TCP/IP in functie de sarcinile pe pe care le au este urmatoarea:

1. Protocoale de transport.

Aceste protocoale asigura controlul transferului de date intre doua calculatoare.

a) TCP(Transmission Control Protocol).

Sa presupunem ca doua calculatoare trbuie sa comunice intre ele prin retea. Cu ajutorul acestui protocol

se stabileste o legatura intre doua calculatoare prin care ele comunica intre ele in timpul tranferului de

informatie. Sa lamurim si mai bine acest lucru printr-un exemplu.

Sa zicem ca avem doua calculatoare legate in retea numite A si B cu adresle IP 192.168.0.1 si 192.168.0.2.

Pentru a transfera un fisier de la un calculator la altul(sa zicem de la A spre B) utilizaatorul de la calculatorul A va folosi un program(ftp, samba, explorer etc.) prin care trimite fisierul respectiv. Ei bine ce se intampla in  spatele acestui program. Sa presupunem ca programul foloseste protocolul TCP. Intre cele doua calculatoare se stabileste o legatura si cele acestea discuta tot timpul despre starea transferului(cat s-a copiat, daca informatia a ajuns cu bine s.a.m.d.). Concret transferul uneui fisier se face in felul urmator:

-se citeste informatia din fisier si se imparte in mai multe pachete de biti care sunt trimise pe rand  calculatorului B.

- aceste pachete de biti se numesc IP-datagram. Un IP datagram contine o bucatica din acle fisier la care se  adauga IP-ul calculatorului B si coduri de protectie a erorii. Cand acel pachet de biti a ajuns la calculatorul B, protocolul TCP(care de fapt este un program) ia IP-datagram-ul scoate din el IP-ul, citeste codurile de protectie a erorii, face calculele de rigoare si daca informatia este corecta o scrie in fisierul creat pe HDD, transmite calculatorului A ca informatia este in regula si ii spune sa trimita alt pachet. Cand tot fisierul a ajuns cu bine conexiunea intre cele doua calculatoare se inchide.

b) UDP(User Datagram Protocol). Acesta este un serviciu de trasmitere a informatiei fara a se stabili o conexiune pe tot parcursul transferului de date. Pentru acelasi exemplu calculatorul A trimite IP-datagrame spre calculatorul B, insotite si de un numar de ordine pentru ca ele pot ajunge la destinatie in alta ordine. Calculatorul B le primeste si le aranjeaza in ordinea normala apoi le scrie in fisier.

2. Protocoale de rutare(routing).

Aceste protocoale asigura adresarea datelor si determina cel mai bun drum(ruta) spre destinatie. De

asemenea ele spargmesajele mari si re asambleaza la loc la destinatie.

a) IP(Internet protocol). Acest protocol se ocupa efectiv de transmisia datelor(el este cel care pune pachetelor de bit IP destinatiei si le trimite prin retea).

b) ICMP(Internet Control Message Protocol). Acest protocol se ocupa de mesajele de status cum ar fi erori sau schimbari ceafecteaza rutarea.

c) RIP(Routing information protocol) - este unul din cele mai bune protocoale pentru determinarea  celei mai bune metode de rutare.

d) OSPF(Open Shortest PAth First) - un alt protocol pentru determinarea rutei.

e) DNS (Domain Name System). Acest protocol face conversia dintre adresle IP ale calculatoarelor si numele sale (hostname).

3. Protocoale(servicii) pentru utilizator.

Acestea sunt aplicatii asupra carora utilizatorii au acces.

a) FTP(File Transport Protocol) este un serviciu de transfer de fisiere intre doua calculatoare si foloseste protocolul de transport TCP.

b) Telnet. Acest serviciu permite unui utilizator sa se cupleze de la un calculator la un altul si sa-l controleze pe acesta din urma

4. Protocoale de GATEWAY.

Aceste protocoale sunt folosite pentru comunicarea rutelor si a statusului dar si pentru controlul datelor intr-o retea locala.

a) EGP(Exterior Control Protocol: transfera infomatia despre rutele spre retelele externe.

b) GGP(Gateway to Gateway Protocol): Transfera informatia despre rute intre Gateway-urile de Internet.

c) IGP(Interior Gateway Protocol): transfera informatia despre rute pentru retelele interne.

5. Alte protocoale.

a) NFS(Network File System): permite directoarelor unui calculator sa fie montate pe un altul si accesate de utilizatorii acestuia din urma ca si cum ar fi directoare locale.

b) NIS(Network Information Service): mentine conturile de useri din retea simplificand procesul de login si pastrarea parolelor.

c) RPC(Remote Procedure Call): permite comunicarea intre aplicatii folosind apelul de functii.

d) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): un protocol pentru transferul simplu de mailuri intre calculatoare.

Instalarea unei placi de retea

Pentru ca protocolul TCP/IP sa functioneze trebuie sa instalam o placa de retea si eventual sa legam

calculatorul al o retea pentru a putea rula diferite programe ce folosesc TCP/IP.

Instalarea unei placi de retea se poate face in general in doua moduri:

1) Folosind comanda netconfig fiind logat ca root.

a)In primul rand va apare un mesaj care ne avertizeaza ca in continuare vom configura o retea(TCP/IP

settings) si un buton de OK. Tastam ENTER.

b)Al doilea mesaj este "Enter Hostname" si ne spune sa introducem numele calculatorului(fiecare calculator

trebuie sa aiba in afara IP-ului un nume normal - numit si Host Name). Ca exemplu introducem Sparky.

c)Al treilea mesaj va fi "Enter domain for 'Sparky', adica sa introducem un domeniu. Ca exemplu

putem sa introducem domeniul net.

d) Al treilea mesaj este: "Setup IP for Sparky.net".

Alegem optiunea "static IP". Asa cum am mai spus pentru a fi cuplat la o retea

(fie ea si reteaua Internet)un calculator trebuie sa aiba acel nume numeric numit IP care in reteaua  Internet este unic. Daca calculatorul nostru este legat direct la Internet ci la o retea locala atunci noi putem sa introducem orice IP dorim(din clasele A,B sau C).

e) Al patrulea mesaj: "Enter IP addres for Sparky.net" si ne solicita sa introducem o adresa IP valida.

Ca exemplu luam IP-ul 10.1.1.1

f) Al cincilea mesaj: "Enter netmask for local network" si vom introduce un netmask.

Deoarece am introdus un IP de clasa A(in care numele retelei este 10, iar restul cifrelor formeaza adresa calculatorului din retea), care este una foarte vasta vom introduce netmask-ul 255.255.255.0 pentru a face o subretea ce contine maxim 254 de calculatoare.

g)Al saselea mesaj:"Enter Gateway Address". Daca calculatorul nostru este conectat la Internet printr-un Gateway(adica prin intermediul altui calculator) aici vom introduce adresa IP ac acestuia. Dacanu avem asa ceva tastam enter.

h) Al saptelea mesaj: "Use a nameserver?" Aici putem alege da sau nu(Yes or NO).

Ce este un nameserver. Asa cum am mai spus un calculator are o adresa numerica(IP) si una formata din litere si cifre care este mai usor de retinut de catre utilizatorul uman. De obicei calculatoarele se recunosc intre ele mai mult pe baza adresei IP si deci trebuie facuta o conversie. Ei bine, aceasta conversie este facuta de un nameserver(numit si server DNS).

Sa luam un exemplu: un utilizator aflat la calculatorul 193.231.39.120 vrea sa deschida o sesiune telnet la un calculator a carui adresa IP nu o stie dar stie hostname-ul sau si anume sa zicem Sunny.itt.net El deschide oe sesiune telnet si ii spune programului sa se conecteze la adresa Sunny.itt.net

Daca calculatorul acesta s-ar afla in aceeasi retea ca si 193.231.39.120 nu ar fi o problema, dar asa programul Telnet nu stie la ce adresa sa se conecteze si va inainta cererea de rezolvare a numelui Sunny.itt.net, serverului de DNS(nameserver).

Un server de DNS are un fisier de configurare(sub Linux este vorba de resolv.conf) in care are definit un tabel in care se afla numele unor calculatoare si adresele lor IP.

De obicei aceste servere de DNS sunt ale ISP-urilor. Un ISP(Internet Service Provider) este acea societate sau firma prin intermediul caruia un utilizator se poate lega la reteaua Internet. Tot ISP-ul este acela care furnizeaza utilizatorului o adresa IP pentru calculator si bineinteles in erverul sau de DNS il trece pe acel utilizator cu un IP si un nume stabilit de utilizator.

Fiecare server de DNS are o legatura cu alte servere de DNS din alte retele.

Daca acesta nu poate face conversia de la nume la IP va inainta cerearea mai departe urmatorului nameserver, si asa mai departe pana cand cineva ii va rezolva aceasta cere. Daca calculatorul cu numele Sunny.itt.net nu exista telnet va intoarce un mesaj de eroare(unknown host).

i) Al optulea mesaj :"Network setup complete" ne arata optiunile selectate anterior si asteapta o

confirmare.

j) Al zecelea mesaj ne intreaba daca vrem ca sistemul de operare sa caute si sa instaleze singur placa

de retea sau o vom instala noi ulterior.

Daca nu vrem ca sistemul sa instaleze singur placa de retea sau daca acesta nu o gaseste(exista riscul ca nu toate tipurile de placi de retea sa poata fi instalate de sistemul de operare) atunci logati ca root editam fisierul /etc/rc.d/rc.modules. Cautam campul ###Network device support### iar de acolo cautam tipul placii noastre de retea si stergem comentariul (este vorba de semnul #) din fata liniei ce incarca driverul placii de retea(arata ceva de genul /sbin/modprobe.....).

Ca exemplu vom lua 3com Etherlink XL - 3c900-Combo.

In fisierul rc.modules observa doua linii

#Etherlink XL 3c900 and 3c905 cards:

#/sbin/modprobe 3c59x

Ultima dintre aceste doua linii trebuie decomentata(stergem semnul #), apoi salvam si dam reboot.

Placa de retea va avea si ea atasat un device numit eth0 pentru prima placa de retea si eth1 pentru a doua placa de retea.Dupa cum ati observat in Linux se pot pune una sau mai multe placi de retea.

2. Daca nu am folosit comanda net config procedam in felul urmator:

a) Instalam driverul placii de retea din fisierul /etc/rc.d/rc.modules

b) Deschidem fisierul /etc/rc.d/rc.inet1 pentru a stabili IP-ul placii de retea

Acest fisier are urmatoarea structura:

#! /bin/sh

# /etc/rc.d/rc.inet1

# This script starts up the base networking system.

#

# Version:

# @(#)/etc/rc.d/rc.inet1 8.1 Tue May 28 15:27:39 PDT 2002 (pjv)

# Edit these values to set up your first Ethernet card (eth0):

IPADDR="10.1.1.1"  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK="255.255.255.0"	# REPLACE with YOUR netmask!

# Or, uncomment the following lines to set up eth0 using DHCP:

#USE_DHCP=yes

# If your provider requires a DHCP hostname, uncomment and edit below:

#DHCP_HOSTNAME="CCHOSTNUM-A"

# Edit these values to set up your second Ethernet card (eth1),

# if you have one.  Otherwise leave it configured to 127.0.0.1,

# or comment it out, and it will be ignored at boot.

IPADDR2="127.0.0.1"  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK2="255.255.255.0" # REPLACE with YOUR netmask!

# Or, uncomment the following lines to set up eth1 using DHCP:

#USE_DHCP2=yes

# If your provider requires a DHCP hostname, uncomment and edit below:

#DHCP_HOSTNAME2="CCHOSTNUM-A"

# Edit the next line to point to your gateway:

GATEWAY="" # REPLACE with YOUR gateway!

# You shouldn't need to edit anything below here.

# Set up the loopback interface:

/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1

/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo

# Set up the eth0 interface:

if [ "$USE_DHCP" = "yes" ]; then # use DHCP to set everything up:

echo "Attempting to configure eth0 by contacting a DHCP server..."

# Add the -h option to the DHCP hostname:

if [ ! "$DHCP_HOSTNAME" = "" ]; then

DHCP_HOSTNAME="-h $DHCP_HOSTNAME"

fi

/sbin/dhcpcd -t 10 ${DHCP_HOSTNAME} -d eth0

elif [ ! "$IPADDR" = "127.0.0.1" -a ! "$IPADDR" = "" ]; then # set up IP statically:

# Determine broadcast and network addresses from the IP address and netmask:

BROADCAST=`/bin/ipmask $NETMASK $IPADDR | cut -f 1 -d ' '`

NETWORK=`/bin/ipmask $NETMASK $IPADDR | cut -f 2 -d ' '`

# Set up the ethernet card:

echo "Configuring eth0:"

echo "ifconfig eth0 ${IPADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK}"

/sbin/ifconfig eth0 ${IPADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK}

# If that didn't succeed, give the system administrator some hints:

if [ ! $? = 0 ]; then

echo "Your eth0 card was not initialized properly.  Here are some reasons why this"

echo "may have happened, and the solutions:"

echo "1. Your kernel does not contain support for your card.  Including all the"

echo "   network drivers in a Linux kernel can make it too large to even boot, and"

echo "   sometimes including extra drivers can cause system hangs.  To support your"

echo "   ethernet, either edit /etc/rc.d/rc.modules to load the support at boot time,"

echo "   or compile and install a kernel that contains support."

echo "2. You don't have an ethernet card, in which case you should run netconfig"

echo "   and configure your machine for loopback. (Unless you don't mind seeing this"

echo "   error...)"

fi

fi # set up eth0

# Set up the eth1 interface:

if [ "$USE_DHCP2" = "yes" ]; then # use DHCP to set everything up:

echo "Attempting to configure eth1 by contacting a DHCP server..."

# Add the -h option to the DHCP hostname:

if [ ! "$DHCP_HOSTNAME2" = "" ]; then

DHCP_HOSTNAME2="-h $DHCP_HOSTNAME2"

fi

/sbin/dhcpcd -t 10 ${DHCP_HOSTNAME2} -d eth1

elif [ ! "$IPADDR2" = "127.0.0.1" -a ! "$IPADDR2" = "" ]; then # set up IP statically:

# Determine broadcast and network addresses from the IP address and netmask:

BROADCAST2=`/bin/ipmask $NETMASK2 $IPADDR2 | cut -f 1 -d ' '`

NETWORK2=`/bin/ipmask $NETMASK2 $IPADDR2 | cut -f 2 -d ' '`

# Set up the ethernet card:

echo "Configuring eth1:"

echo "ifconfig eth1 ${IPADDR2} broadcast ${BROADCAST2} netmask ${NETMASK2}"

/sbin/ifconfig eth1 ${IPADDR2} broadcast ${BROADCAST2} netmask ${NETMASK2}

# If that didn't succeed, give the system administrator some hints:

if [ ! $? = 0 ]; then

echo "Your eth1 card was not initialized properly.  Here are some reasons why this"

echo "may have happened, and the solutions:"

echo "1. Your kernel does not contain support for your card.  Including all the"

echo "   network drivers in a Linux kernel can make it too large to even boot, and"

echo "   sometimes including extra drivers can cause system hangs.  To support your"

echo "   ethernet, either edit /etc/rc.d/rc.modules to load the support at boot time,"

echo "   or compile and install a kernel that contains support."

echo "2. You don't have an ethernet card, in which case you should fix"

echo "   /etc/rc.d/rc.inet1 to stop trying to configure eth1. (Unless you don't mind"

echo "   seeing this error...)"

fi

fi # set up eth1

# Set up the gateway:

if [ ! "$GATEWAY" = "127.0.0.1" -a ! "$GATEWAY" = "" ]; then

/sbin/route add default gw ${GATEWAY} metric 1

fi

# End of /etc/rc.d/rc.inet1

Cum se configureaza acest fisier?

In primul rand pentru a stqabili IP-ul primei placi de retea editam urmatoarele linii:

# Edit these values to set up your first Ethernet card (eth0):

IPADDR=""  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK=""	# REPLACE with YOUR netmask!

Dupa editare ele vor arata asa

# Edit these values to set up your first Ethernet card (eth0):

IPADDR="10.1.1.1"  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK="255.255.255.0"	# REPLACE with YOUR netmask!

Observati semnele # care sunt comentarii si ele nu vo fi interpretate.

Pentru o a doua placa de retea editam urmatoarele doua linii:

# Edit these values to set up your second Ethernet card (eth1),

# if you have one.  Otherwise leave it configured to 127.0.0.1,

# or comment it out, and it will be ignored at boot.

IPADDR2="127.0.0.1"  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK2="255.255.255.0" # REPLACE with YOUR netmask!

Ele arata in felul urmator dupa editare:

# Edit these values to set up your second Ethernet card (eth1),

# if you have one.  Otherwise leave it configured to 127.0.0.1,

# or comment it out, and it will be ignored at boot.

IPADDR2="193.231.39.120"  # REPLACE with YOUR IP address!

NETMASK2="255.255.255.0" # REPLACE with YOUR netmask!

Daca avem si un gateway prin care ne cuplam la Internet modificam linia:

# Edit the next line to point to your gateway:

GATEWAY="" # REPLACE with YOUR gateway!

in felul urmator(presupunem ca numele gateway-ului este 193.231.39.159):

GATEWAY="193.231.39.159" # REPLACE with YOUR gateway!

Restul fisierului de configurare trebuie lasat la fel.

Pentru a stabili hostname-ul calculatorului editam fisierul /etc/HOSTNAME.

In el scriem numele calculatorului si numele domeniului separate prin punct.

Dupa editare fisierul va contine o singura linie:

Sparky.itt.net

Apoi editam fisierul /etc/hosts

In acest fisier putem scrie IP-urile diferitor calculatoare urmate de numele acestora si de aliasurile lor.

Un alias este o alta denumire data unui calculator. De exemplu daca vrem sa ne conectam la un calculator si nu vrem sa mai tinem minte IP-ul sau numele complet(Sparky.itt.net) in fisierul /etc/hosts scriem in felul urmator:

10.1.1.1 	Sparky.itt.net Sparky

si calulatorul 10.1.1.1 va fi cunoscut si sub numele de Sparky

La fel putem face si pentru alte calculatoare(in general pentru toate calculatoarele din retea):

10.1.1.2 	Alt_calc.itt.net Calc2

193.231.39.149	Central.go.net central

unde 10.1.1.2 va fi cunoscut si sub numele Calc2 si 193.231.39.149

sub numele de central.

Editam fisierul /etc/networks pentru definirea retelei locale si eventual a altor retele:

localnet 10.1.1.0

retea1 193.231.39.0

In fisierul /etc/resolv.conf adaugam:

search itt.net

Fisierul de configurare /etc/hosts.conf trebuie sa arate in felul urmator:

order hosts, bind

multi on

Ce inseamna aceste lucruri?

In primul rand i se spune sistemului sa verifice fisierul hosts apoi la nameserver(daca exista unul) cand acesta trabuie sa rezolve niste nume in IP-uri. Optiunea multi on permite calculatorului sa aiba mai multe  IP-uri (de obicei calculatoarele care sunt Gateway-uri au mai multe IP-uri). In fisierul resolv.conf scriem urmatoarele linii

domain itt.net

si daca este cazul si un nameserver(de exemplu):

nameserver 193.231.39.141